СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ КРИВЫХ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ И S-ОБРАЗНЫМ ОТВОДОМ ВОЗВЫШЕНИЯ

Г. Л. Аккерман

О. А. Кравченко

Уральский государственный университет путей сообщения

Переходные кривые обеспечивают плавный переход подвижного состава из прямой в круговую кривую или из круговой кривой одного радиуса с одним возвышением в круговую кривую другого радиуса с другим возвышением наружного рельса.

В пределах переходной кривой (ПК) плавно нарастает кривизна k (1/ρ) пути за счет изменения переменного радиуса ρ от ρ = ∞ в начале переходной кривой (НПК) до ρ = R в конце переходной кривой (КПК). В пределах ПК плавно увеличивается возвышение наружного рельса от 0 в НПК до h в КПК; устраивается отвод ширины колеи, если последнее имеется в круговой кривой.

Учитывая, что центробежная сила обратно пропорциональна радиусу, в НПК при ρ = ∞ она равна нулю, а в пределах круговой кривой J = mv2/R. Переменная кривизна, отвод возвышения наружного рельса и ширины колеи в пределах ПК вызывают силовые факторы, которых нет в других участках пути.

Основные требования к устройству и содержанию ПК сводятся к тому, чтобы появляющиеся, развивающиеся и исчезающие силовые факторы (ускорения, силы, моменты) в пределах длины l ПК изменялись постепенно и монотонно, с заданным графиком, а в начале и конце ПК они были равны нулю.

На отечественных дорогах переходные кривые устраивают с прямолинейными отводами возвышения.

На некоторых зарубежных дорогах для лучшего прохода подвижного состава по кривым используют переходные кривые с S-образным отводом возвышения, что особенно важно при высоких скоростях движения.

Для сравнительного анализа предлагается сопоставить конструкции переходных кривых с прямолинейным и S-образным отводом возвышения при радиусе 1200 м и скоростей движения поездов 80 км/час. В соответствии с положением по кривым [1] величина рационального возвышения наружного рельса в кривой будет равна 45 мм.

Крутизна отвода возвышения наружного рельса контролируется в пределах переходных кривых, соединяющих участки с различным возвышением, согласно [1] для скорости 80 км/ч – 1,9 ‰.

Зная высоту возвышения наружного рельса и уклон отвода возвышения, можно определить длину переходной кривой:

,						(1)

где	h - высота возвышения наружного рельса, м;

i - уклон отвода возвышения, ‰.

Длина переходной кривой будет равна 24 м. Так как длины переходных кривых выбираются с интервалом в 10 метров, длину переходной кривой предлагается принять 30 м.

Переходная кривая с отводом возвышения S-образной формы строится от функции f(i)=sin x.

Для сравнительного анализа длину переходной кривой с S-образным отводом возвышения предлагается принять также 30 м.

Рисунок 1 – Переходные кривые: а) переходная кривая с прямолинейным отводом возвышения; б) переходная кривая с отводом возвышения S-образной формы

Переходные кривые с прямолинейным и S-образным отводом возвышения предлагается сравнить по двум показателям:

- горизонтальным ускорениям , рассчитанным по фактическим величинам кривизны и возвышения в пределах всей кривой, допустимой величины . Для грузовых поездов при < 0,75 м/с2;

- – скорости изменения  на длине переходной кривой, при скоростях до 140 км/ч включительно <0,6 м/с3.

Величина горизонтального непогашенного ускорения рассчитывается в  каждой точке переходной кривой по фактическим значениям кривизны и возвышения наружного рельса для скорости Vmаx по формуле [1]:

,					(2)

где	R – величина радиуса в конкретной точке, м;

h – возвышение наружного рельса в этой же точке, м.

Скорость изменения непогашенного ускорения определяется по формуле [1]:

,					(3)

где 	 – расстояние между соседними точками, м.

Рисунок 2 – Принципиальная схема разбивки переходных кривых с прямолинейным и S-образным отводом возвышения

Из рисунка 2 видно, что в точках 2 и 4 у переходных кривых максимальная разница между возвышениями наружного рельса, а точки 1, 3 и 5 имеют одинаковые величины. Экстремумы точек между переходными кривыми с прямолинейным и S-образным отводом возвышения будут находиться при величине угла в 50°.

Для определения высоты возвышения в точках 1 – 5 при прямолинейном отводе возвышения, можно использовать формулу:

,						(4)

где 	i – уклон отвода возвышения, ‰;

l – расстояние от начала переходной кривой до конкретной точки, м.

Высота возвышения при S-образном отводе в пределах переходной кривой изменяется по синусоиде  от  до  и определится по формуле:

,						(5)

Для предотвращения внезапного появления центробежной силы и для постепенного отвода возвышения наружного рельса переходную кривую устраивают переменной кривизны, которая будет изменяться по клотоиде. Радиус будет определяться по формуле:

,						(6)

где 	 переменный радиус кривой, м;

– длина переходной кривой, м;

– расстояние от начала переходной кривой до заданной точки, м.

В таблице 1 приведены результаты расчетов высоты возвышения переходных кривых для пяти точек, а также радиусы в этих точках.

| № точек | l, м | h –возвышения, мм | радиус, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямолинейным отводом | S-образным отводом |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ∞ |
| 2 | 6,67 | 10 | 5,26 | 5400 |
| 3 | 15 | 22,5 | 22,5 | 2400 |
| 4 | 23,33 | 35 | 39,74 | 1542 |
| 5 | 30 | 45 | 45 | 1200 |

Таблица 1 – Высота возвышения точек переходных кривых

Рисунок 3 – Отводы возвышения в точках переходной кривой

Определим величины горизонтального непогашенного ускорения, а также изменение непогашенного ускорения и составим таблицу 2.

Таблица 2 – Сравнение показателей переходных кривых

| № точки | Расстояние до точки, м |  | Прямолинейный отвод возвышения | S-образный отвод возвышения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 6,67 | 0 | 0,03 | 0,095 | 0 | 0,059 | 0,196 |
| 2 | 6,67 |  | 0,03 |  |  | 0,059 |  |  |
|  |  | 8.33 |  | 0,038 | 0,101 |  | 0,0088 | 0,023 |
| 3 | 15 |  | 0,0679 |  |  | 0,0678 |  |  |
|  |  | 8.33 |  | 0,038 | 0,101 |  | 0,0089 | 0,024 |
| 4 | 23,33 |  | 0,1057 |  |  | 0,0768 |  |  |
|  |  | 6.67 |  | 0,036 | 0,1 |  | 0,059 | 0,196 |
| 5 | 30 |  | 0,1357 |  |  | 0,1357 |  |  |

Далее сравним конструкции переходных кривых для того же радиуса 1200 м, но при скорости 160 км/час. Согласно [1] величина рационального возвышения наружного рельса в кривой будет равна:

,				(7)

Высота возвышения наружного рельса при скорости 160 км/ч будет равна 150 мм. Уклон отвода возвышения наружного рельса контролируется в пределах переходных кривых, соединяющих участки с различным возвышением для скорости 160 км/ч будет равен 0,8 ‰.

Определим длину переходной кривой по формуле (1), она составит 178 м. Так как длины переходных кривых выбираются с интервалом в 10 метров, длину переходной кривой примем 180 м.

Аналогично рассчитаем параметры переходных кривых для того же радиуса, но скорости движения поезда 160 км/ч.

| № точек | l, м | h – высота возвышения, мм | радиус, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямолинейным отводом | S – образным отводом |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ∞ |
| 2 | 40 | 33,33 | 17,55 | 5400 |
| 3 | 90 | 75 | 75 | 2400 |
| 4 | 140 | 116,67 | 132,45 | 1542 |
| 5 | 180 | 150 | 150 | 1200 |

Таблица 3 – Высота возвышения точек переходных кривых

Рисунок 4 – Отводы возвышения в точках переходной кривой

Таблица 4 – Сравнение показателей переходных кривых

| № точки | Расстояние до точки, м |  | Прямолинейный отвод возвышения | S – образный отвод возвышения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 40 | 0 | 0,1614 | 0,1793 | 0 | 0,2576 | 0,286 |
| 2 | 40 |  | 0,1614 |  |  | 0,2576 |  |  |
|  |  | 50 |  | 0,2016 | 0,179 |  | 0,1054 | 0,094 |
| 3 | 90 |  | 0,363 |  |  | 0,363 |  |  |
|  |  | 50 |  | 0,2024 | 0,18 |  | 0,1061 | 0,094 |
| 4 | 140 |  | 0,5656 |  |  | 0,4691 |  |  |
|  |  | 40 |  | 0,161 | 0,179 |  | 0,257 | 0,285 |
| 5 | 180 |  | 0,726 |  |  | 0,726 |  |  |

Исходя из того, что сравнить полученные данные сложно, предлагается разбить переходные кривые с прямолинейным отводом возвышения и отводом возвышения S-образной формы на более мелкие элементарные участки ∆l. Для сравнения эпюр ψ в благоприятной и не благоприятной зоне.

Рисунок 5 – Сравнение площадей эпюры ψ

Из рисунка 5 видно, что площади сравниваемых эпюр практически равны.

По полученным расчетам можно сделать вывод: что при одинаковых параметрах переходных кривых (длине , возвышении  и кривизне ) наиболее эффективной будет переходная кривая с прямолинейным отводом возвышения. Это связано с простотой содержания и нормативными изменениями горизонтального непогашенного ускорения  и скорости изменения непогашенного ускорения .

Отвод возвышения S-образной формы при переходной кривой по траектории будет эффективным в том случае, если кривизна  будет изменяться не по клотоиде.

Список использованных источников

- ЦПТ – 46/2 Положение по оценке фактических параметров устройства кривых участков пути вагонами путеизмерителями, расчет рациональных параметров устройства кривых для их паспортизации. – ОАО “РЖД”, 2009. – С 43.