УДК 625.031.3

Биклотоидное проектирование криволинейных участков железной дороги

Аккерман Г. Л. – доктор технических наук, профессор

Аккерман С. Г. – кандидат технических наук, доцент

Кравченко О. А. −аспирант

(Уральский государственный университет путей сообщения,

г. Екатеринбург)

План железнодорожной линии [1-4] состоит из прямых и кривых участков. В среднем по России криволинейные участки железнодорожного пути составляют около 25 % от всей длины сети. Наличие кривых объясняется разнородностью ситуации: рельефом местности, геологией, гидрографией, «доступностью» земель для прокладки трассы и т.п., поэтому доля криволинейных участков по различным направлениям может значительно отличаться.

Кривые участки по сравнению с прямыми обладают рядом недостатков, важнейшими из которых являются:

- Падение коэффициента сцепления колес локомотива с рельсами в кривых малого радиуса и дополнительное сопротивление движению поезда.

- Ограничение скорости поезда в кривой.

Как известно, при непогашенном ускорении 0,7 м/сек2 максимальная скорость в кривой определяется Vmax=4,6, где R – радиус кривой.

- Дополнительный износ боковой поверхности рельсов и колес в кривой, который обратно пропорционален R2  [2,4].

- Дополнительные расходы на содержание пути, т.к. из-за действия боковых сил от проходящих поездов, очертания пути сбиваются, его приходится рихтовать в «проектное» положение. Дополнительные расходы на содержание пути так же обратно пропорциональны R2 [2,4].

- Усиление путевой структуры в кривых: уширение основной площадки земляного полотна, увеличение междупутья на двухпутных линиях, уменьшение расстояния между опорами контактной сети и т.д.

- Увеличение длины линии.

Все эти недостатки зависят от радиуса кривой и с его уменьшением их нежелательное проявление увеличивается.

По нормам [5] на железных дорогах общего пользования радиус кривых может меняться от 4000 м до 150 м, на промышленных путях [6] наименьший радиус кривых на соединительных путях при надлежащем обосновании допускается  до 60 м.

Криволинейные участки пути на железных дорогах состоят из правильных круговых и переходных кривых. Переходные кривые устраиваются по концам круговых для плавного изменения кривизны 1/ρ и отвода возвышения наружного рельса.

На железных дорогах России принят отвод возвышения и изменение кривизны пропорционально длине

,      	                                  (1)

,                                                  (2)

где	i – уклон отвода возвышения h наружного рельса;

– длина переходной кривой;

2а – коэффициент пропорциональности;

S – текущая длина кривой.

В качестве переходной кривой со свойствами (1) и (2) принимается клотоида или радиоидальная спираль.

При соблюдении определенных условий [1, 2, 7] в качестве переходной кривой применима кубическая парабола, которая является первым приближением к радиоидальной спирали.

,                                                    (3)

где x, y – координаты точек кривой.

Здесь, согласно [7, 8]

c=RlП.К. ,                                                  (4)

где с – параметр переходной кривой.

Длины переходных кривых, зависящих от скорости поезда и радиуса круговых кривых, задаются нормами на проектирование железных дорог [5, 6] для железных дорог общего пользования: 10 ≤  lП.К ≤ 180.

Сейчас эти нормы официально не обязательны, однако в практике проектирования и при экспертизе они продолжают использоваться.

Пусть на одной и той же длине S кривизна по (2) с учетом (4) будут равны. Тогда,

или                                       (5)

Т.е. коэффициент пропорциональности 2а есть обратная величина произведения длины переходной кривой на радиус круговой кривой – величин знакомых проектировщикам и эксплуатационникам железных дорог.

Длинные переходные кривые, особенно в своей начальной части, имеют очень малые ординаты [7, 10] для разбивки которых требуется большая точность, чем для тех же действий с круговыми кривыми. Используемые методы разбивки и содержания пути не всегда могли обеспечить требуемую точность.

В настоящее время существует ряд приборов: электронные дальномеры с точностью определения расстояния 1-3 мм, электронные тахеометры с точностью 1 мм, GPS приборы с точностью 5 мм, при помощи которых может осуществляться разбивка клотоидных кривых, поэтому выше упомянутые трудности отпадают.

Расчеты показывают, что средний радиус биклотоиды в два раза больше, чем на круговой кривой:

.                                             (6)

В таблице 1 приводятся длины круговых кривых lK=f(φ,R), где φ- угол поворота кривой.

Таблица 1

| φo | φрад | R, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 200 | 400 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| lK=R∙φ, м |
| 10 | 0,174 | 35 | 69 | 122 | 174 | 261 | 348 | 435 |
| 30 | 0,522 | 104 | 209 | 365 | 522 | 783 | 1044 | 1305 |
| 50 | 0,870 | 174 | 348 | 609 | 870 | 1305 | 1740 | 2175 |
| 70 | 1,218 | 242 | 484 | 853 | 1218 | 1827 | 2436 | 3045 |
| 90 | 1,570 | 314 | 628 | 1056 | 1566 | 2349 | 3132 | 3925 |
| 170 | 2,958 | 592 | 1184 | 2071 | 2958 | 4437 | 5916 | 7395 |

Так как все перечисленные ранее недостатки на кривых обратно пропорциональны радиусу, а разбивка и содержание переходных кривых на современном этапе с высокоточными приборами не встречает  затруднений, можно одну кривую заменить двумя переходными (вставка круговой кривой между концами переходных может быть равна нулю – так называемое биклотоидное проектирование плана).

Дать оценку биклотоиды можно в двух случаях:

- Длина биклотоиды равняется длине круговой кривой 2lПК=lКК, углы поворота равны.

- Угол поворота биклотоиды равен углу поворота круговой кривой, но 2lПК>lКК.

Вариант 1: длина биклотоиды равняется длине круговой кривой

Если радиус переходной кривой изменяется от ∞ до R, то приняв , согласно таблице 1 получим по (5) значения аi· 10-5 (таблица 2).

Таблица 2

| R, м lПК | 200 | 400 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 12,5 | 6,25 | 3,57 | 2,50 | 1,67 | 1,25 | 1,00 |
| 50 | 5,1 | 2,50 | 1,43 | 1,00 | 0,67 | 0,50 | 0,667 |
| 80 | 3,12 | 1,56 | 0,89 | 0,625 | 0,417 | 0,313 | 0,250 |
| 120 | 2,05 | 1,05 | 0,60 | 0,417 | 0,278 | 0,209 | 0,167 |
| 170 | 1,47 | 0,73 | 0,42 | 0,294 | 0,196 | 0,147 | 1,18 |
| 400 | 0,625 | 0,312 | 0,178 | 0,125 | 0,08333 | 0,0625 | 0,05 |
| 600 |  | 0,21 | 0,119 | 0,083 | 0,056 | 0,042 | 0,033 |
| 800 |  |  | 0,089 | 0,063 | 0,042 | 0,032 | 0,025 |
| 1200 |  |  | 0,060 | 0,042 | 0,028 | 0,021 | 0,017 |
| 1500 |  |  |  | 0,033 | 0,022 | 0,017 | 0,013 |
| 2000 |  |  |  | 0,025 | 0,0173 | 0,012 | 0,010 |
| 2500 |  |  |  | 0,022 | 0,013 | 0,01 | 0,008 |
| 3000 |  |  |  | 0,017 | 0,011 | 0,083 | 0,0007 |

Т.к. для углов поворота φ≥90о применение R≥1000 м маловероятно, то соответствующие этим исходным данным величины для переходных кривых имеют теоретический интерес. Тогда значения коэффициента а изменятся от 0,010∙10-5 до 12,5∙10-5 (практически от 0,025∙10-5), причем размерность а из (5) – . Из (5) и (1)

i=2hRa                                                        (7)

При hmax=0,15 м, максимальное значение i из (7) составит i=0,3аR.

Как показывают расчеты для одной и той же строки, но для разных значений R, аR=соnst значение аR (таблица 3).

Таблица 3

| lК.К., м | 20 | 50 | 80 | 120 | 170 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а·R, 1/м | 25∙10-3 | 10∙10-3 | 6,25∙10-3 | 4,2∙10-3 | 2,94∙10-3 | 1,25∙10-3 | 0,83∙10-3 |
| i | 7,5∙10-3 | 3∙10-3 | 1,8∙10-3 | 1,26∙10-3 | 0,882∙10-3 | 0,37∙10-3 | 0,25∙10-3 |
| lК.К., м | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |  |
| а·R, 1/м | 0,63∙10-3 | 0,42∙10-3 | 0,33∙10-3 | 0,25∙10-3 | 0,2∙10-3 | 0,17∙10-3 |  |
| i | 0,19∙10-3 | 0,13∙10-3 | 0,1∙10-3 | 0,08∙10-3 | 0,06∙10-3 | 0,05∙10-3 |  |

Для всех круговых кривых, длина которых больше 300 м при биклотоидном проектировании уклон отвода значительно <1‰. Во всех остальных случаях для обеспечения i≤1‰ необходимо принимать переходные кривые, длина которых будет больше .

Так как при вписывании переходных кривых происходит сдвижка трассы внутрь по сравнению с круговой кривой, то длина участка железной дороги уменьшается, а значит, сокращаются эксплуатационные и строительные расходы, пропорциональные длине линии.

Необходимо отметить, что биклотоидное проектирование широко применяется на автомобильных дорогах.

Вариант 2: Биклотоида больше круговой кривой при одинаковом угле поворота

Для круговой кривой  и для переходной кривой , где φ и l  – соответственно полный угол поворота кривой и длина кривой.

Приравниваем углы поворота круговой кривой и биклотоиды:

или  , тогда .

Соотношение длины биклотоиды и круговой кривой при равных углах поворота при 2lПК ≥ lКК :

или

(8)

Из таблицы 2 максимальное значение а=125∙10-6, при φ=100 или 0,174 рад. 	По формуле (8) 2lПК=53 м, длина круговой кривой при том же угле поворота и R=200 м составит lКК  = 35 м и β = 1,5.

Максимальное значение а из таблицы 2 а=0,0067∙10-6 , R=2500 м.

Для этих условий угол 1700 (2,958) по (8): 2lПК  = 9432 м, lКК  = 7395 м и соответственно β = 1,28.

Таким образом, для рассматриваемых условий биклотоида в 1,28÷1,5 раза больше круговой кривой.

Однако биклотоидная трасса (от начала до конца биклотоиды) из-за сдвижки пути внутрь кривой будет меньше. Уклон отвода возвышения i, если h=150 мм при биклотоидном проектировании плана, будет обеспечен при φ≥300 , но если уменьшить «а», длина переходной кривой увеличится, и уклон отвода возвышения будет обеспечен при любом уклоне.

Эти выводы сделаны при максимальном возвышении, что на практике встречается не так часто при существующих скоростях движения поездов и, в основном, на кривых малого радиуса.

Учет точности разбивки переходной кривой

Если расположить начало координат в точке начала переходной кривой, то по (3) и (4) уравнение ординаты у согласно (3) определится как . Примем Δ-точность разбивки ординаты у = Δ = 0,01 м, х ≈ S1, S1 – расстояние от начала переходной кривой до точки, где ордината у=Δ: . Подставив значение из (2), получим:

(9)

Рассчитав по формуле (9) согласно данным таблицы 2 получим, что S1 изменяется от 8,3 м до 99 м, т.е. 8,3 ≤ S1 ≤ 99. 	На величину 2S1, м практически можно уменьшить длину биклотоиды. Это важно в случае стесненных условий при проектировании плана. При проектировании смежных кривых эти участки можно использовать вместо прямой вставки или части ее.

Начиная с радиуса RУШ =1200 м по нормам требуется уширение земляного полотна. По формуле (2):

,                                               (10)

где S2 – расстояние от начала биклотоиды, до точки, где требуется уширение земляного полотна.

Отрезок, на котором требуется уширение земляного полотна, на биклотоиде  согласно расчетам

,                                              (11)

где lБК  – отрезок на котором требуется уширение земляного полотна на биклотоиде.

Аналогично определяются длины участков, на которых потребуется уширение колеи или междупутья на двухпутных железных дорогах.

Оценка силового воздействия экипажа на путь при клотоидном проектировании проводилась моделированием движения экипажа в кривых участках в программном комплексе «Универсальный Механизм». Исходные данные для создания модели микрогеометрии и макрогеометрии железнодорожного пути, а также основные расчетные характеристики были взяты с существующего пути. Для моделирования выбран груженный четырехосный цельнометаллический полувагон.

Программный комплекс «Универсальный механизм» (UM) разработан на кафедре Прикладной механики Брянского государственного технического университета под руководством профессора, доктора физ.-мат. наук Погорелова Д. Ю. [9÷13].

Модель позволяет имитировать различные технические состояния экипажа и пути для определенных условий. В модели груженого вагона приняты: среднеизношенный профиль колес без дефектов по радиусу катания. Основные характеристики пути, которые были приняты для моделирования:

Время моделирования  50 сек

Численный метод   PARK

Погрешность    10-5

Шаг записи результатов 0.002 сек

Расчет матриц Якоби

Запись в XVA-файл

Профили:

Левое и правое колесо    newwagnw.wpf

Левый и правый рельс    r65new.rpf

Тип пути     кривая, неровный

Файлы неровностей:

Вертикальные и горизонтальные неровности

Модель сил крипа   Mueller

Коэффициенты трения 0,25

Дефекта радиусов  нет

Макрогеометрия задана вручную для кривой; конструкция элементов верхнего строения пути следующая: рельсы Р65 (новые), остальные характеристики верхнего строения пути задаются косвенно: для железобетонных шпал модуль упругости 80 МПа.

Для принятой модели пути вертикальное демпфирование принималось 0,4 МПа, поперечная жесткость – 20 МПа, поперечное демпфирование – 0,1 МПа и угловая жесткость – 700 МПа. При явлении крипа коэффициент Пуассона принят в модели равным 0,3.

Для сравнения были смоделированы следующие радиусы кривых: 350, 400, 600, 650, 800, 1200 м при непогашенном центробежном ускорении равном нулю при скоростях движения экипажа 50 км/ч и 80 км/ч. По результатам проведенного моделирования был получен большой массив данных – расчетные величины боковых (Fy), и вертикальных (Fz) сил воздействия экипажа на путь при круговой кривой и биклотоидной.

Далее круговая кривая разбивалась на три участка: переходная кривая 1, круговая кривая, переходная кривая 2; биклотоидная кривая – на два: переходная кривая 1, переходная кривая 2. На каждом участке кривой были определены Fy max, Fz max – максимальные расчетные боковые и вертикальные силы, действующие на каждое колесо и на колесную пару на всем протяжении конкретного участка кривой с учетом знака. Максимальные параметры боковой силы воздействия по элементам кривым представлены в таблице 5.

Таблица 5

Максимальные боковые силы, приходящиеся на колесную пару

| Радиус кривой (м) | Fy (Н) при V=50 км/ч для | Fy (Н) при V=80 км/ч для |
| --- | --- | --- |
|  | классической кривой | биклотоидной кривой | классической кривой | биклотоидной кривой |
| 350 | 128749 | 65543 | 97913 | 98847 |
| 400 | 104863 | 45793 | 87948 | 80536 |
| 600 | 48629 | 40102 | 51758 | 43735 |
| 650 | 55287 | 37204 | 54421 | 41740 |
| 800 | 48532 | 32059 | 55487 | 41008 |
| 1200 | 60238 | 30027 | 61360 | 35206 |

Графическая интерпретация табличных данных представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Зависимость боковой силы от радиуса кривой при различных скоростях движения экипажа.

На рисунке 2 показаны боковые силы воздействия на левое и правое колесо первой колесной пары: а) для круговой кривой с двумя переходными участками и б) для биклотоидной кривой, полученные путем моделирования движения экипажа в программном комплексе «Универсальный механизм».

а)

б)

Рисунок 2 − Графики воздействия боковой силы Fy (Н) на первую колесную пару на оба колеса при скорости движения экипажа 50 км/ч по кривым радиусом 350 м: а) для круговой кривой с двумя переходными участками; б) для биклотоидной кривой.

Выводы

      - Разбивка биклотоиды  даже большой длины сейчас является возможной при использовании электронных геодезических приборов и технологий с системами GPS или ГЛОНАСС.

      - Средний радиус биклотоиды в два раза больше, чем на круговой кривой, а расходы по содержанию пути и строительству линейной инфраструктуры для биклотоиды в 4 раза меньше, чем на круговой кривой.

      - Если биклотоиды равняются длине круговой кривой, то начиная с длины круговой кривой 300 м уклоны отвода возвышения, равного 150 мм, i ≤ 1‰, поэтому разница уклонов по каждой из клотоид Δi ≤ 2‰. Следовательно, не требуется вставка круговой кривой. В остальных случаях (биклотоида меньше 300 м) для уменьшения уклона отвода необходимо увеличивать длину биклотоиды.

      - При биклотоидном проектировании, так как трасса сдвигается внутрь кривой, длина трассы уменьшается, что позволит снизить расходы.

      - Расстояние от начала биклотоиды до точки, где необходимо уширение земляного полотна .

      - Отрезки, на которых требуется уширение земляного полотна, уширение междупутья и ширина колеи определится:  (значение  см. в тексте).

      - При прочих равных условиях при моделировании в программном комплексе «Универсальный механизм» взаимодействия экипажа и путевой структуры было выявлено, что максимальные значения боковых сил при биклотоидной кривой меньше в 2 раза при радиусах до 600 м и свыше 1200 м и скоростях до 50 км/ч; при радиусах свыше 600 м и до 800 м и скоростях 80 км/ч – на 8-20 кН.

Используемая литература

1. Изыскания и проектирование железных дорог: Учебник для вузов ж.-д. трансп. / А. В. Горинов, И. И. Кантор, А. П. Кондратченко, И. В. Турбин. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1979. – 319 с. – Т. 1.

2. Изыскания и проектирование железных дорог: Учебник для вузов ж.-д. трансп. / И. В. Турбин, А. В. Гавриленков, И. И. Кантор и др.; Под ред. И. В. Турбина. – М.: Транспорт, 1989. – 479 с.

3. Методические указания по проектированию профиля и плана железнодорожных линий и размещению раздельных пунктов.– М., Всесоюз. н.-и. ин-т трансп. стр-ва, Моск. ин-т инж. ж.-д. трансп., 1978. – 148 с.

4. Железнодорожный путь и подвижной состав для высоких скоростей движения/ А. Ф. Золотарский, С. В. Вершинский, О. П. Ершков и др.; Под ред. М. А. Чернышова. – М.: Транспорт, 1964. – 272 с.

5. Строительно-технические нормы СТНЦ 01-95. – М.: Министерство путей сообщения, 1995. –  87с.

6. Строительные нормы и правила СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт» (утв. постановлением Госстроя СССР от 28 ноября 1991 г. N 18) // с изменениями от 5 марта 1996 г.

7. Шахунянц Г.М. Железнодорожный путь: Учебник для вузов ж.-д. трансп. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1987. – 479 с.

8. Смирнов В.И. Курс высшей математики, том II.

9. Погорелов Д.Ю. Введение в моделирование динамики систем тел: Учеб. пособие. – Брянск: БГТУ, 1997. – 156 с.

10. Погорелов Д.Ю. Компьютерное моделирование динамики технических систем с использованием программного комплекса «Универсальный механизм» // Вестник компьютер. и информ. технологий. – 2005. – № 4. – С. 27-34.

11. Погорелов Д.Ю. Моделирование механических систем с большим числом степеней свободы. Численные методы и алгоритмы: дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 01.02.01. – Брянск, 1994. – 262 с.

12. Погорелов Д.Ю., Ефимов Г.Б. О численных методах моделирования движения системы твердых тел: Учеб. – М.: ИПМ, 1994. – 30 с.

13. Погорелов Д.Ю. Универсальный механизм – комплекс программ моделирования сложных технических систем (Препринт / Институт прикл. механики им. М.В. Келдыша РАН). – 1993. – № 72. – 28 с.