ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Н.В. Лугаськова, С.И. Кондратьев

Уральский государственный университет путей сообщения, Россия

Представлен сравнительный анализ качественного и количественного состава выбросов загрязняющих веществ тепловозов и путевой техникой в зависимости от её типа и режимов работы двигателей. Рассчитывали максимально-разовые и валовые выбросы основных загрязняющих компонентов.

Путевая техника, режим работы двигателя, выбросы загрязняющих веществ

Выбросы загрязняющих веществ от подвижных источников составляют в среднем 1,65 млн т в год. Основное загрязнение происходит в районах, где в качестве локомотивов используют тепловозы с дизельными силовыми установками. При сжигании 1 кг дизельного топлива выбрасывается 15,53 г окиси углерода, 29 г двуокиси азота и 2,7 г сажи[4].

Цель данной работы – сравнительный анализ качественного и количественного состава выбросов загрязняющих веществ путевой техникой (ТГМ-4, АРВ, УК-25/9, ДГКу) в зависимости от её типа и режимов работы двигателей.

Расчет выбросов загрязняющих веществ производили для следующих видов передвижных источников МПС, работающих на дизельном топливе:

а) маневровый (ТГМ-4) и рефрижераторный (АРВ) поезда;

б) путевая строительная (УК25/9) и эксплуатационная (ДГКу) техника.

На основе имеющихся данных по удельным выбросам загрязняющих веществ, при разных режимах работы двигателя (холостой ход, 25%, 50%, 75%, максимальная мощность) рассчитывали валовые выбросы основных химических загрязнителей (оксида углерода, диоксида азота и сажи). Расчет проводили с учетом сменности работы техники и количества рабочих дней в году [1].

Расчет валовых выбросов для промышленного маневрового и рефрижераторного тепловозов проводили с учетом коэффициента технического состояния дизелей со сроком эксплуатации более двух лет (kс=1,2);  климатического коэффициента (для районов расположенных южнее 44º Северной широты kк=1,2); удельного выброса (г/с) i-загрязняющего вещества при работе двигателя на n-ом режиме (qin); относительного времени работы на n-ом режиме (Аn). Для расчетов использовали формулу:

Mi = ΣqinAnTkckк

Расчет валовых выбросов для путевой и эксплуатационной техники МПС производился с учетом  удельного выброса (г/час) i-загрязняющего вещества при работе двигателя на холостом ходу (qxi);  удельного выброса (г/кВт-час) i-загрязняющего вещества при нагрузке на двигатель в течение часа (qiM); мощности двигателя (N, кВт); коэффициента использования мощности двигателя (kр);  коэффициента технического состояния дизелей со сроком эксплуатации более двух лет (kс=1,2);  климатического коэффициента (kк=1,2);  суммарного годового времени работы (Т, час). Для расчета использовали формулу:

Mi = (0.7qix+0.3qiMNkp)Tkckк10-6

Таблица 1

Краткая техническая характеристика подвижного состава

| Наименование | Скорость, км/ч | Грузоподъемность, т | Мощность, кВт | Габариты, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТГМ-4 | 55 | - | 551,6 |  |
| АРВ | - | 40 | 40,4 | 19х3,1х4,69 |
| УК-25/9 | 20 | 18 | 110,3 | 43,33х3,25х5,28 |
| ДГКу | 80 | 6 | 183,3 | 12,58х3,17х5,25 |

По своей природе отработавшие газы дизелей представляют собой сложную многокомпонентную смесь газов, паров, капель жидкостей и дисперсных твердых частиц. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат около 280 компонентов разной степени токсичности.

Токсичность газов, выделяемых дизелем, определяется оставшимся одним процентом объема отработавших  газов, в который входят: оксиды азота, оксид углерода, несгоревшие углеводороды, дисперсные твердые частицы (основным компонентом которых является сажа), а также оксиды серы, альдегиды, продукты конденсации и полимеризации. Среди всех потребителей топлива в локомотивном депо, тепловозные дизели, в силу специфики своей работы, - главные источники вредных выбросов в окружающую среду. На их долю приходится 30% выбросов оксида углерода, 41,5% выбросов оксидов азота, около 16% выбросов диоксида серы и 21% сажи.

Из оксидов азота, содержащихся в отработавших газах дизелей, 80-90% приходится на оксид азота и 10-20% - на диоксид азота. Эмиссия даже небольшого количества NО2 из дизеля представляет серьезную проблему из-за высокой токсичности этого вещества и его активного участия в фотохимических реакциях в атмосфере. Оксид углерода присутствует в атмосфере в очень малых количествах, а в отработавших газах двигателей внутреннего сгорания его содержание может достигать очень значительных величин (до 12% в бензиновых двигателях, работающих на режимах холостого хода). Частицы сажи представляют собой пористые формирования углерода, имеют неправильную форму и линейные размеры 0,1-100 мкм (преимущественно от 0,2 до 1,0 мкм).

Расчет выбросов от работы дизельного двигателя тепловоза марки ТГМ-4. производили в зависимости от режимов работы двигателя по мощности и по относительному времени его эксплуатации (табл. 2).

Таблица 2

Относительное время работы

промышленного тепловоза ТГМ-4 на разных режимах

| Режим работы двигателя по мощности | Холостой ход | 25% | 50% | 75% | Максимальная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Относительное время работы на n-ом режиме, доли % | 0,68 | 0,20 | 0,09 | 0,02 | 0,01 |

Как показали расчеты (рис. 1), наибольшее количество окиси углерода выбрасывается в атмосферный воздух при максимальной мощности  работы двигателя (0,731 г/с), а наименьшее - на холостом ходу (0,177 г/с).

Рис.1. Максимально-разовый выброс окиси углерода, двуокиси азота и сажи от ТГМ-4 при разных режимах работы двигателя, г/с

Сравнительный анализ этих выбросов по видам загрязняющих веществ показал, что при любом режиме работы двигателя тепловоза ТГМ-4 преобладающим компонентом в выбросах является диоксид азота (табл. 3).

Таблица 3

Валовые выбросы ТГМ-4

| Загрязняющее вещество | Валовой выброс, т/год |
| --- | --- |
| Оксид углерода | 6,29 |
| Диоксид азота | 19,88 |
| Сажа | 0,35 |

Параметры воздействия  отработавших газов и частиц сажи в атмосферу от работы двигателя автономного рефрижераторного вагона при разных режимах и относительном времени работы двигателя на конкретном режиме представлены в таблице 4.

Таблица 4

Относительное время работы АРВ на разных режимах

| Режим работы двигателя по мощности | Холостой ход | 25% | 50% | 75% | Максимальная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Относительное время работы на n-ом режиме, доли % | 0,33 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |

Количество выбросов этих веществ максимально при 100 %-ой нагрузке работы дизельного двигателя рефрижераторного вагона. Отличительной особенностью максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ от работы дизеля АРВ является преобладание выбросов сажи, а не окиси углерода, как это было выявлено при работе двигателя маневрового тепловоза ТГМ–4 (рис. 2).

Рис.2. Максимально-разовый выброс окиси углерода, двуокиси азота и сажи от работы двигателя АРВ при разных режимах нагрузки, г/с

Результаты, полученные при расчете валовых выбросов окиси углерода, двуокиси азота и сажи от работы двигателя путевой техники УК-25/9  показали, что преобладающим компонентом в выбросах является диоксид азота (табл.5).

Таблица 5

Валовые выбросы загрязняющих веществ

при работе укладочного крана УК-25/9

| Загрязняющие вещества | Удельный выброс на холостом ходу, г/час | Удельный выброс на единицу мощности, г/кВт-час | Валовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Окись углерода | 120 | 2,09 | 0,93 |
| Двуокись азота | 300 | 11,33 | 2,85 |
| Сажа | 1,5 | 0,36 | 0,03 |

Прежде всего, это связано с высоким содержанием двуокиси азота по сравнению с оксидом углерода и сажей в  удельных выбросах загрязняющих веществ на холостом ходу, и расчете этих выбросов на единицу мощности двигателя (табл.5). В таблице 6 представлены результаты расчетов валовых выбросов в окружающую среду окиси углерода, двуокиси азота и сажи, поступающих от работы дизельных двигателей  моторизованной дрезины (ДГКу).

Таблица 6

Валовые выбросы загрязняющих веществ от работы дизельного двигателя ДГКу

| Загрязняющие вещества | Удельный выброс на холостом ходу, г/час | Удельный выброс на единицу мощности, г/кВт-час | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Окись углерода | 200 | 3,01 | 1,68 |
| Двуокись азота | 500 | 11,45 | 4,77 |
| Сажа | 2,5 | 0,4 | 0,77 |

Сравнительный анализ выбросов отработавших газов установил наибольшее содержание в них двуокиси азота (4,77 т/год) при минимальном поступлении в атмосферу сажи (0,77 т/год).

При анализе полученных данных по промышленному тепловозу ТГМ-4 и автономному рефрижераторному вагону (АРВ) отмечен наибольший выброс всех исследуемых компонентов при работе двигателя в максимальном режиме и наименьшее загрязнение воздуха – при холостом. Сравнительный анализ компонентов в выбросах по массе показал, что преобладают максимально-разовые и валовые выбросы двуокиси азота при работе двигателя с максимальной нагрузкой. Тогда как в режиме  «холостого хода» отмечено существенное различие в составе выбросов.

Также целью нашей работы была необходимость сравнить валовые выбросы загрязняющих веществ по массе между разными видами (по техническим характеристикам и цели применения) подвижного состава.

Специфика работы промышленного маневрового тепловоза ТГМ-4 заключается в том, что он имеет более мощную дизельную установку, а также значительно чаще эксплуатируется. Следует учитывать, что  маневровые тепловозы работают в переменных режимах с частыми троганиями, ускорениями и торможениями. В этом случае объем выбросов отработавших газов значительно возрастает, что отражено в сравнительных графиках по валовым выбросам, где лидирует ТГМ-4 (рис. 3, 4, 5).

Рис. 3.  Валовой выброс окиси углерода разными типами подвижного состава, т/год

Рис.4. Валовой выброс двуокиси азота разными типами подвижного состава, т/год

Рис.5. Валовой выброс сажи при эксплуатации разных типов подвижного состава, т/год

Таким образом, установлено, что  наибольшее количество выбросов диоксида углерода, двуокиси азота и сажи в отработавших газах дизельных двигателей разных видов путевой техники отмечено при максимальном режиме работы дизеля по его мощности. При любом режиме работы дизеля больше всего в выбросах содержится двуокись азота (за исключением работы двигателя рефрижераторного вагона).  Наибольшее количество всех исследуемых компонентов загрязняющих веществ  в выбросах от работы дизельных двигателей тепловозов и путевой техники отмечено при эксплуатации маневрового тепловоза ТГМ-4.

Список литературы

- Гарин В.М., Кленова И.А., Колесников В.И. Промышленная экология. – М.: - Маршрут, 2005. – 326 с.

- Крупенио Н.Н., Расчет валовых выбросов в атмосферу от передвижных установок железнодорожного транспорта. – М.: - МИИТ, 2006. – 26 с.

- Носырев Д.Я., Скачкова Е. А. Анализ выбросов загрязняющих веществ дизелями тепловозов. - Самара: СамГАПС, 2004.- 20с.

- Павлова Е.И., Буралев Ю.В. Экология транспорта.– М.: Транспорт, 1998. – 381 с.