Аспирант Батрашов А.Б. (4 год обучения)

Научный руководитель: Паранин А. В.

АННОТАЦИЯ

Тема диссертационной работы: Совершенствование методики электротеплового расчета контактной сети постоянного тока

В докладе представлены результаты диссертационной работы.

Приводятся результаты сравнительного анализа моделей электротепловых расчетов контактной сети постоянного тока, а также критерии выбора данных моделей в зависимости от поставленных задач.

Изложены основные положения разработанной методики электротеплового расчета контактной сети постоянного тока с учетом геометрии подвески, арматуры, а также нелинейных свойств материалов и элементов для режимов транзита тягового тока и токосъема.

Приведены результаты валидации разработанной математической модели, полученные путем сравнения расчетных и экспериментальных данных по распределению тока и температуры в элементах контактной сети в лабораторных условиях и на масштабной модели.

В докладе отражены этапы модернизации и усиления контактной сети постоянного тока, а также конструкционные решения, предназначенных для устранения «узких мест» с точки зрения токовой и тепловой нагрузки.

Приведены результаты обосновывающих расчетов по возможности выявления дефектных элементов контактной сети постоянного тока при тепловизионной диагностике и допустимости применения контактных подвесок постоянного тока с одинарным контактным проводом Бр1Ф-150 взамен двойного 2МФ-100.